## Slide 1: Лабораторная работа №1
Сетевые технологии
Сахно Никита НФИбд-02-23
10 декабря 2025
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

## Slide 2: Докладчик
Сахно Никита Вячеславович
учебная группа: НФИбд-02-23
1132230298@pfur.ru
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

## Slide 3
Содержание
Цель
Задания
Процесс выполнения
Вывод

## Slide 4: Цель работы
Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования octave. Определить спектр и параметры сигнала. Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовать свойства самосинхронизации сигнала.

## Slide 5: Задание
Построить графики в octave;
Разложить импульсный сигнал в частичный ряд Фурье;
Определить спектр и параметры сигнала;
Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции;
По заданным битовым последовательностям требуется получить кодированные сигналы для нескольких кодов, проверить свойства самосинхронизуемости кодов,получить спектры.

## Slide 6: Задание №1
Построение графика функции:
x=-10:0.1:10;
y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);
plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","markersize",4)

## Slide 7
Задание №1

## Slide 8
Задание №1

## Slide 9: Задание №2
nh=(1:N)*2-1;
Am=2/pi ./ nh;
Am(2:2:end) = -Am(2:2:end); harmonics=cos(2 * pi * nh' * t/T); s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t)); s2=cumsum(s1);
for k=1:N subplot(4,2,k) plot(t, s2(k,:)) end

## Slide 10
Задание №2

## Slide 11: Задание №3
Определим спектр двух отдельных сигналов и их суммы.
tmax = 0.5;
fd = 512;
f1 = 10;
f2 = 40;
a1 = 1;
a2 = 0.7;
t = 0:1./fd:tmax; fd2 = fd/2;
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1); signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);

## Slide 12
Задание №3

## Slide 13: Задание №3
Используем быстрое преобразование Фурье, чтобы найти спектры сигналов.
spectre1 = abs(fft(signal1,fd)); spectre2 = abs(fft(signal2,fd)); plot(spectre1,'b');
hold on plot(spectre2,'r');

## Slide 14
Задание №3

## Slide 15: Задание №3
Учитывая некоторые неточности преобразования Фурье, нужно скорректировать график спектра.

## Slide 16: Задание №3
Спектр суммы рассмотренных сигналов:
% Сумма двух сигналов (синусоиды) разной частоты:
t = 0:1./fd:tmax;
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1); signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2); signal = signal1 + signal2;
% Подсчет спектра:
spectre = fft(signal,fd); f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;

## Slide 17
Задание №3

## Slide 18
Задание №3

## Slide 19: Пример графика с частотой дискретизации меньше 80 Гц:
Задание №3

## Slide 20: Задание №4
Продемонстрируем аналоговую амплитудную модуляцию:
tmax = 0.5;
fd = 512;
f1 = 5;
f2 = 512;
fd2 = fd/2;
t = 0:1./fd:tmax; signal1 = sin(2*pi*t*f1); signal2 = sin(2*pi*t*f2);
signal = signal1 .* signal2; plot(signal, 'b');
plot(signal1, 'r');
plot(-signal1, 'r');
22/33

## Slide 21
Задание №4

## Slide 22: Задание №4
Далее построим спектр произведения, который представляет собой свертку спекторв.
spectre = fft(signal,fd); f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2; plot(f,spectre(1:fd2+1), 'b')

## Slide 23
Задание №4

## Slide 24: Задание №5
Содержание файла main.m :
% Входная кодовая последовательность:
data=[0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0];
% Входная кодовая последовательность для проверки свойства самосинхронизации:
data_sync=[0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1];
% Входная кодовая последовательность для построения спектра сигнала:
data_spectre=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1];
% Униполярное кодирование wave=unipolar(data); plot(wave);
% Кодирование ami
wave=ami(data);
plot(wave)
26/33

## Slide 25: Задание №5
В файле maptowave.m прописал функцию, которая по входному битовому потоку строит график сигнала:
% coding/maptowave.m function wave=maptowave(data) data=upsample(data,100);
wave=filter(5*ones(1,100),1,data);

## Slide 26: Задание №5
В файлах unipolar.m, ami.m, bipolarnrz.m, bipolarrz.m, manchester.m, diffmanc.m пропишим соответствующие функции преобразования кодовой последовательности data с вызовом функции maptowave для построения соответствующего графика.
% Униполярное кодирование: function wave=unipolar(data) wave=maptowave(data);
% Кодирование AMI:
function wave=ami(data) am=mod(1:length(data(data==1)),2); am(am==0)=-1;
data(data==1)=am; wave=maptowave(data);

## Slide 27: Задание №5
В файле calcspectre.m прописал функцию построения спектра сигнала:
% Функция построения спектра сигнала: function spectre = calcspectre(wave) Fd = 512;
Fd2 = Fd/2; Fd3 = Fd/2 + 1;
X = fft(wave,Fd); spectre = X.*conj(X)/Fd; f = 1000*(0:Fd2)/Fd;
plot(f,spectre(1:Fd3));

## Slide 28
Задание №5

## Slide 29
Задание №5

## Slide 30
Задание №5

## Slide 31: Выводы
В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучил методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования octave.
Определил спектр и параметры сигнала. Показал принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. А также исследовал свойства самосинхронизации сигнала.